Применение

Соединительный сплошной профиль для монтажа листов, панелей, плит толщиной 4-10 мм. Самый простой и недорогой способ соединения панелей сотового поликарбоната с одновременным креплением его к каркасу конструкции – сплошной поликарбонатный соединительный профиль. Он особенно популярен при строительстве небольших конструкций – таких, как, например, сезонные теплицы. Прозрачные небьющиеся сплошные профили используются также в производстве наружной рекламы и интерьерных конструкций для надежного и при этом незаметного соединения не только панелей сотового поликарбоната, но и других пластиков. Для панелей разных толщин производятся профили с соответствующими пазами. При этом стоит заметить, что для профессионального монтажа сотового поликарбоната толщиной 4 мм подходят только данные соединительные профили. Профиль ПОЛИСКРЕП для монтажа сотового поликарбоната толщиной 6; 8; 10 и 16 мм. Соединительный поликарбонатный профиль «ПОЛИСКРЕП» очень удобен в монтаже и обеспечивает быстрое и надежное «плавающее» крепление панелей к каркасу светопрозрачной конструкции. Он состоит из двух частей: нижней - «базы» и верхней - защелкивающейся «крышки». «ПОЛИСКРЕП 16 мм» предназначен для монтажа сотового поликарбоната толщиной 16 мм, а «ПОЛИСКРЕП 6-10 мм» универсален: наличие в нем фиксаторов на двух уровнях позволяет при нижнем положении осуществлять соединение панелей толщиной 6 мм, а при верхнем положении - панелей 8 и 10 мм. Данные профили используются в любых конструкциях, но практически незаменимы в арочных навесах и перекрытиях. Новая продукция - Угловой поликарбонатный профиль Данные профили предназначены для сопряжения угловых стыков панелей. Угловые поликарбонатные профили придают эстетическую законченность конструкциям из сотового поликарбоната, т.к. идеально согласуются с ними как по материалу изготовления, так и по внешнему виду, включая оттенки цвета. Кроме того, они могут обеспечивать сопряжение под прямым углом жестких листовых материалов и применяются при изготовлении рекламных, демонстрационных, выставочных конструкций. Особенно популярны незаметные прозрачные угловые профили. Поликарбонатная крышка КАДИЛЛАК для алюминиевых соединительных профилей Поликарбонатный профиль «КАДИЛЛАК» разработан специально для алюминиевого соединительного профиля СПА-3370, широко применяемого при монтаже теплых светопрозрачных конструкций из сотового поликарбоната толщиной 16-25 мм – атриумов, крыш зимних садов и т.д. Алюминиевый профиль с крышкой «КАДИЛЛАК», прозрачной, контрастной по цвету или соответствующей цвету монтируемого сотового поликарбоната выглядит намного привлекательней, чем без нее. Но «КАДИЛЛАК» выполняет не только декоративные функции: он защищает соединение от проникновения воды; повышает теплоизоляционные свойства профиля за счет собственной низкой теплопроводности и образования воздушной прослойки и, при необходимости, позволяет скрыть стыки алюминиевых профилей. Новая продукция - коньковый профиль для сотового поликарбоната толщиной 10 мм Коньковый поликарбонатный профиль, как и следует из его названия, предназначен для сопряжения и защиты панелей сотового поликарбоната в коньке светопрозрачных кровельных конструкций. Это – новая продукция компании, которую давно ждали на российском строительном рынке. Конечно, обходились как-то и без него, используя коньковые профили для металлочерепицы. Однако, согласитесь, что конек из поликарбоната значительно лучше! Он удобнее в монтаже и гармонично завершает конструкцию, оставляя при этом панелям сотового поликарбоната возможность «чувствовать себя свободно» - т.е. расширяться-сжиматься при смене температур. Торцевой профиль из поликарбоната для листов и панелей толщиной 4; 6; 8; 10; 16 и 25 мм Торцевые поликарбонатные профили предназначены для закрытия торцевых полостей панелей сотового поликарбоната (под панель каждой толщины – свой профиль!). Защита торцов сотового поликарбоната – необходимое условие монтажа этого материала. Данные профили могут использоваться также в качестве кромочного профиля для декоративного обрамления и/или защиты острых краев листов обычного стекла, кромок оргстекла и других листовых пластиков, плит из ДСП и других жестких материалов соответствующей толщины. Новая продукция - Пристенный поликарбонатный профиль Данные профили предназначены для обеспечения качества и эстетичности узла примыкания сотового поликарбоната к стене. Одновременно они выполняют функцию торцевого профиля. Пристенные профили особенно актуальны при сооружении светопрозрачных козырьков и навесов. Термошайбы необходимы для точечного крепления панелей к каркасу (обеспечивают надежное крепление, исключают смятие панели, ликвидируют неизбежные при креплении саморезами «мостики холода») Минишайбы предназначены для точечного крепления тонких листовых материалов Заглушки для соединительных профилей «ПОЛИСКРЕП» предназначены для эстетичного закрытия торцов данных профилей Сегодня, используя необходимые по толщине, степени прозрачности и цвету панели сотового поликарбоната, соответствующие им серии профилей "ПЛАСТИК-АЛЬЯНС" и термошайбы, надежно и эстетично монтируются светопрозрачные козырьки, навесы, зенитные фонари, атриумы; перекрытия для спортивных сооружений, железнодорожных перронов и вокзалов, автостоянок и АЗС; остановки общественного транспорта и крыши киосков; легко собираются павильоны для бассейнов, выставочные стенды, теплицы и многие другие конструкции.